## Slide 1
参赛组：DeepSleep
2025年5月20日
竞业达杯RISCV CPU设计竞赛

## Slide 2
竞业达杯RISCV CPU设计竞赛
赛题任务
  在FPGA上设计和实现一款基于RISCV指令集的CPU，完成若干工业应用程序和操作系统的性能测评
设计指标
  组委会指定实验平台；
  至少支持RISCV RV32I指令集；
  完成组委会提供的若干工业应用程序的性能测评；
  完成RT-Thread的性能测评；
进阶指标
  性能优化（流水线、Cache、指令并行）等方式；
  添加并支持浮点运算单元；
  添加并支持AXI总线；

## Slide 3
设计框架
五级流水CPU设计架构

## Slide 4
设计细节
五级流水线设计
  分为IF（Instruction Fetch），ID（Instruction Decode），EX（Execute），MEM（Memory access），WB（Write Back）
Forwarding 操作
  EX阶段检测来自MEM/WB阶段的依赖
  Forward信号生成逻辑基于寄存器号比较
简易Branch Prediction
  采用简单的branch prediction，默认向后执行指令，如果发生跳转则利用flush信号清空pipeline中的指令，再重新从跳转指令开始执行。

## Slide 5
Trace仿真测试
采用哈工大cdp-test测试平台
  单指令测试
  全部指令测试

## Slide 6
测试平台验证
测试平台：JYD FPGA，赛方提供的测试平台和tb文件
时钟频率：85 MHz
如图所示，37条指令全部通过，性能测试用时546 ms。

## Slide 7
赛题解析
谢谢大家
参赛组：DeepSleep
2025年5月20日